## Slide 1
準備材料
Compute Module PoE
Raspberry PI Compute Module 3+(CM3)
樹莓派 3 Raspberry Pi 3 B、B+適用 MicroUSB 電源線 5V 3A 樹莓派電源線
MicroUSB連接線
HDMI螢幕接線
有HDMI孔的螢幕

## Slide 2
將CM3斜放插入至Compute Module PoE
將樹莓派電源線插入POWER
MicroUSB連接線分別插入SLAVE跟電腦或筆電
連接完後按下電源線按鈕，POWER旁邊會亮燈
組裝CM3跟母板
斜放CM3並把它壓下去會有”喀”的一聲代表有卡住

## Slide 3
整體連接方式

## Slide 4
https://www.balena.io/etcher/
下載balenaEtcher
至官網下載balenaEtcher安裝檔
按下”我同意”
桌面按下balenaEtcher

## Slide 5
Rpiboot驅動安裝
NEXT
I Agree
Next

## Slide 6
Rpiboot驅動安裝
選擇預設路徑進行安裝
等待Driver安裝，大約幾分鐘

## Slide 7
Rpiboot驅動安裝
跑完後，Next
Finish成功

## Slide 8
Rpiboot執行
打開剛剛下安裝的預設路徑:C:\Program Files (x86)\Raspberry Pi
並以系統管理員執行rpiboot
等待終端機執行
執行完後會自動消失

## Slide 9
使用balenaEtcher進行img燒入
打開balenaEthcer
Flash from file選擇要燒的img

## Slide 10
使用balenaEtcher進行img燒入
點Select target
選擇Compute Module

## Slide 11
使用balenaEtcher進行img燒入
點Flash開始燒入
Flashing大約11分鐘
Validating大約10分鐘
Flash Complete

## Slide 12
檢查是否正常
關閉樹梅派電源線
拔掉MicroUSB連接線
使用有HDMI孔的螢幕接樹梅派的HDMI或是軟排線接小型觸控螢幕
按下樹梅派電源按鈕上電開機
確認開機過程中有畫面
確認功能正常後即可關機，並將CM3拔掉

## Slide 13
裝入置EGGI
將EGGI機殼拆開
將CM3裝入置該位置
將機殼組裝回去，並上電開機
確認EGGI能正常開機並有出現螢幕畫面